# 3. ГІДРОЛОГІЯ

Валентин Стецюк

## 3.1 ГІДРОМЕТРІЯ

Гідрологічні вимірювання мали головною метою визначення розходу води на різних ділянках Дністра. Для цього як можна точніше вимірювався профіль річки, що робилося з використанням теодоліту спеціалістом-геодезистом. Вибір створу робився згідно існуючих вимог. Вода в Дністрі не була дуже висока, тому для промірів глибини і одночасно, звичайно, відстані використовувалася геодезична рейка, а де глибини перевищували два метри - ручний лот або саморобна намітка та мірна стрічка. В останньому випадку катамаран ставав на якір, котрий щоправда не завжди тримав через сильну течію. Течія заважала проводити також і вимірювання швидкості. Німецька вертушка, яка при цьому використовувалася, була дуже незручна в роботі, особливо при вимірюваннях на глибинах, які не дозволяли спостерігати візуально за її положенням. Врешті-решт ми були змушені обмежуватися двома точками вимірювань. Першою точкою була глибина 5 см під поверхнею, а другою на відстані 5 см від дна. В цілому ж про точність   вимірювань можна сказати, що вона була досить задовільною на малих глибинах до 1.2..1.3 м.

Розхід води обчислювався графічним методом, а саме - методом ізотах. Спочатку будувався поперечний профіль річки, на який потім наносилися ізотахи (малюнок 1). Оскільки нам з власного досвіду було відомо, що ізотахи, як і епюра швидкостей по ширині, повторюють профіль річки, особливо коли він добре виражений, задача побудови ізотах значно спрощується. Маючи дві епюри швидкостей, придонну й підповерхневу (вони на діаграмі показані нижче профіля річки), можна дуже легко побудувати прибережні ізотахи. Принцип побудови зрозумілий з креслення.

Для великих глибин повстає проблема з вертикальним розподілом швидкостей. В нашому випадку вона була вирішена таким чином. Для найбільшої глибини (в разі необхідності це можна робити і для інших вертикалей) будується вертикальна епюра швидкостей. Для цього ми вже маємо дві точки (придонну і підповерхневу), а також знаємо приблизний закон розподілу від точки a до точки b. Він приблизно може бути прийнятий за параболічний. Отже, проміжні швидкості обчислювалися за формулою :

yi = a(vi - vg) + 0.05

де yi - висота над рівнем дна, vi - значення швидкості на цій висоті, vg - придонна швидкість, 0.05 - висота (в м), на котрій вимірювалася придонна швидкість, a - коефіцієнт пропорційності, котрий можна знайти за формулою :

a = (y - 0.05)/(vi - vg)

де vi - підповерхнева швидкість, а y - висота для цієї швидкості, отже, всі дані нам відомі.

Далі за першою формулою обчислюються швидкості для різних висот, і глибинні ізотахи обчислюються вже за трьома точками (c, d, e) з врахуванням конфігурації попередніх.  Останньою будується ізотаха найбільшої швидкості

Мал. 3:1. Побудова ізотах

(точки cn, dn, en).  Звичайно, метод побудови ізотах значно спрощений, але для Дністра на тих ділянках, де проводилися вимірювання, він досить виправданий. Подальше обчислення розходу води вже велося нормальним відомим методом. Отримані дані цим методом вимірювані та обчислені подаються нижче.

| Таблиця 3.1 Результати гідрологічних вимірів S - площа перетину русла у створі, м2 Q - розхід води у створі, м3/с Vmax - максимальна швидкість течії у створі, м/с Vсер - середня швидкість течії у створі, м/с K = Vсер / Vmax |
| --- |
| ¹ | Дата | Місце | S | Q | Vmax | Vсер | K |
| 1 | 18.07 | Дністер 100 м вище гирла р.Стрий | 22.42 | 10.73 | 0.77 | 0.48 | 0.62 |
| 2 | 18.07 | р.Стрий 100 м вище гирла | 12.25 | 6.69 | 0.91 |  | 0.6 |
| 3 |  | Дністер після злиття з р.Стрий |  | 17.47 |  |  |  |
| 4 | 23.07 | Дністер перед гирлом р.Луг | 39.5 | 13.2 | 0.55 | 0.33 | 0.61 |
| 5 | 25.07 | Дністер нижче гирла р.Свіча | 25.0 | 17.25 |  | 0.69 | 0.73 |
| 6 | 31.07 | р.Сівка | Ця річка має в гирлі складний профіль. При недостатній кількості замірів побудувати достовірну стистему ізотах не вдалося. |
| 7 | 1.08 | Дністер 100 м вище гирла р.Лімниця | 73.84 | 14.47 |  | 0.19 | 0.61 |
| 8 | 2.08 | Дністер 500 м нижче гирла р.Лімниця | 63.66 | 21.4 |  | 0.34 | 0.69 |
| 9 | 5.08 | р.Бистриця 100 м вище гирла | 10.64 | 3.66 |  | 0.34 | 0.6 |
| 10 | 7.08 | Дністер біля с.Довге | 102.3 | 27.24 |  | 0.27 | 0.72 |
| 11 | 9.08 | Дністер вище гирла р.Золота Липа | 111.5 | 31.23 |  | 0.28 | 0.66 |
| 12 | 10.08 | лівий рукав р.Золота Липа вище гирла | 2.22 | 2.17 |  |  |  |
| 13 | 10.08 | правий рукав р.Золота Липа вище гирла | 8.7 | 4.84 |  | 0.56 |  |
| 14 | 17.08 | Дністер 1 км нижче гирла р.Золотої | 260 | 41.6 |  | 0.16 | 0.6 |
| 15 | 20.08 | р.Стрипа, 100 м вище гирла | 9.16 | 4.85 |  | 0.53 | 0.74 |
| 16 | 20.08 | Дністер нижче гирла р.Стрипа | Дані суперечать попереднім. Тут Дністер має дуже швидку течію, якір не тримав катамарана. В найглибших місцях проміри не зробили, а профіль дна інтерполювали, очевидно, з помилками. |
| 17 | 23.08 | Дністер біля с.Іване-Золоте | 78.4 | 55.27 |  | 0.7 | 0.63 |
| 18 | 28.08 | Дністер 50 м вище гирла р.Серет | 226.2 | 57.10 |  | 0.25 | 0.63 |
| 19 | 3.09 | Дністер 1 км вище гирла р.Нічлава | 117 | 83.01 |  | 0.71 | 0.59 |

Мал. 3:2. Гідрологічні показники Дністра.

З цієї діаграми чудово видно, як за рахунок допливів набирає потужність стік Дністра (попри коливання, пов'язані з погодою). Чітка антикореляція перерізу течії та середньої швидкості показує, що визначальним є локальний рельєф русла : чим більший його ухил, тим швидша течія і тим меншим стає переріз потоку. І навпаки, на плесах з незначним ухилом течія уповільнюється і ріка розливається, збільшуючи переріз. Порівняння цих кривих з кривою розходу показує, що збільшення розходу води у Дністрі здійснюється в основному за рахунок збільшення перерізу; роль збільшення швидкості видається незначною.

Можна гадати, що з підвищенням рівня води ця ситуація зміниться і зростання розходу буде обумовлюватись зростанням швидкості. Можливо, на цьому можна побудувати якусь класифікацію режимів стоку.

Звичайно, цікаво порівняти отримані дані з даними попередніх років. Але вибіркове порівняння мало що дає. Необхідні багаторічні щодобові виміри, лише тоді можна визначити, чи міняє річка свій гідрологічний режим. А поки що можна сказати, що Дністер має дуже нестійкий режим. В 1991 році, коли експедиція почала свої гідрологічні дослідження, розхід води в Дністрі коливався на цій самій ділянці, але в червні - липні, в діапазоні від 100 м3/с до 260 м3/с. Причому в с.Заліски розхід був 135 м3/с, в районі Голешова падав до 75 м3/с, а далі знову різко зростав до Раковця до максимального значення 260 м3/с і знову падав. В два наступні роки спостерігалася подібна безсистемність, при чому в 1993 році повторилася вперше після 1988 року велика повінь. В районі Петрилова ввечері 23 липня вода піднімалася із швидкістю 20 см на годину. Наступного дня вранці рівень стабілізувався, а по обіді почав спадати. Експедиція вийшла з Петрилова на катамаранах о 18 годині, а перед 20-ю була вже за Гориглядами, пройшовши в цей день приблизно 25 км. З такою швидкістю ми ще не рухалися ніколи. Тоді в районі Раковця вода піднімалася на три метри. Але вже 6 серпня біля Василева розхід води дорівнював 144 м3/с. Для порівняння в наступному 1994 році, коли за словами місцевих жителів дощів не було два місяці, в цьому місці розхід води дорівнював 70 м3/с. Все це говорить, наскільки водний режим Дністра залежить від кількості опадів. Щоправда, відсутність дощів давала експедиції можливість без перешкод контролювати водний баланс Дністра та його допливів, що ще раз доводить, що підземне живлення незначне, просто непомітне. Але можна передпокладати, щостік Дністра за останні десятиліття зменшився. В минулому столітті річний розхід води в районі Заліщиків коливався з незначною амплітудою довкола відмітки 250 м3/с. Тепер тауий розхід води буває тільки в повноводні роки.

| Таблиця 3:2 Функція розподілу швидкості води у Дністрі 1 - відносна швидкість V / Vсер 2 - доля розходу води Q / Qзаг 3 - станція спостережень згідно табл. 1 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 0.14 | 0.14 | 17 | 0.14 | 0.43 | 19 | 0.18 | 1.06 | 11 | 0.19 | 0.84 | 10 |
| 0.2 | 0.33 | 1 | 0.3 | 5.15 | 4 | 0.35 | 1.02 | 19 | 0.36 | 0.45 | 17 |
| 0.45 | 3.01 | 11 | 0.46 | 5.73 | 10 | 0.49 | 1.69 | 19 | 0.5 | 1.52 | 17 |
| 0.52 | 3.54 | 1 | 0.63 | 4.58 | 11 | 0.63 | 3.04 | 19 | 0.64 | 4.07 | 17 |
| 0.65 | 8.88 | 10 | 0.73 | 9.32 | 1 | 0.76 | 13.11 | 4 | 0.77 | 8.48 | 19 |
| 0.79 | 12.94 | 17 | 0.8 | 11.75 | 11 | 0.83 | 18.17 | 10 | 0.92 | 17.07 | 19 |
| 0.93 | 19.99 | 17 | 0.94 | 24.79 | 1 | 0.98 | 13.35 | 11 | 1.02 | 22.21 | 10 |
| 1.06 | 20.53 | 4 | 1.06 | 18.61 | 19 | 1.07 | 20.9 | 17 | 1.15 | 36.72 | 1 |
| 1.16 | 27.41 | 11 | 1.2 | 33.59 | 10 | 1.2 | 23.14 | 19 | 1.21 | 16.92 | 17 |
| 1.29 | 34.62 | 4 | 1.34 | 21.74 | 19 | 1.34 | 28.43 | 11 | 1.35 | 20.13 | 1 |
| 1.36 | 12.72 | 17 | 1.37 | 10.57 | 10 | 1.44 | 19.7 | 4 | 1.48 | 10.41 | 11 |
| 1.5 | 8.74 | 17 | 1.53 | 4.57 | 1 | 1.55 | 4.77 | 19 | 1.6 | 1.61 | 17 |
| 1.67 | 6.29 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Діаграма 2. Розподіл швидкості води у Дністрі.

Була в експедиції спроба відшукати в гідрології Дністра щось для нього типове на всіх ділянках. Йдучи за вказівками основоположника російської гідрологічної науки Глушкова, ми спробували будувати криві розподілу швидкостей для різних пунктів вимірювань, коли по осі абсцис відкладали значення швидкості по відношенню до середньої швидкості в створі, а по осі ординат - відповідна їм частка площі профілю, виражена в відсотках від загальної площі. Криві виходили різнотипні, з різними значеннями максимумів, а самі максимуми були значно розсунуті по відношенню один до одного. Ліва частина кривих мала різної форми уступи, хоча далі поступово знижувалася до значення 3 - 5% в районі відносних швидкостей 0.2 - 0.3 від середньої. Права ж частина кривої завжди різко спадала до такого самого значення в районі 1.3 - 1.7 відносної швидкості. Тоді була зроблена спроба зробити те саме для відносних швидкостей у залежності від відповідної їм частки розходу води відносно загального.

Крива розподілу є досить загальною характеристикою, її можна використовувати для приблизних розрахунків розходу води, побудови ізотах і т.д. Вистачить зробити тільки заміри ширини річки, швидкості та глибини в двох - трьох точках.

## 3.2. ДО ПИТАННЯ ПРО ГІДРОЛОГІЧНУ РОЛЬ БОЛІТ ПРИДНІСТРОВ'Я

Попри всю складність гідрологічного режиму Дністра експедиція вважає, що він має-таки дві головні проблеми - обміління і нерегульований стік у своїй верхній течії. Правда, даних про обміління ми не маємо, і спеціалісти ніби стверджують, що в наш час для великих територій існує стале співвідношення опадів, випаровування і стоку. Але Україна взагалі є бідна на воду. За даними Й.А.Железняка у перерахунку на душу населення ми мали ще 30 років тому тільки 1.2 тис. м3 стоку. Це очевидно найменша цифра серед усіх європейських країн. Принаймні, всі наши сусіди мають більше.

Отже, наші водні ресурси треба підвищувати, якщо це, звичайно, можливо. Ми думаємо, що для Дністра це можливо. І підвищити його водність, і поліпшити саморегулювання його стоку може принести відновлення лісів у Карпатах і боліт у Прикарпатті. Щодо регулюючої ролі лісів, то тут все ясно. Можна послатися хоча би на відомих спеціалістів П.С.Кузіна та В.І.Бабкіна. Вони стверджують впевнено, що ліси мають важливе регулююче значення для характеру стоку. Що ж до можливості збільшення стоку через відновлення лісів, то тут існують суперечності, але переконливої теорії про вплив лісистості на водний баланс нема - з цим згідні багато науковців. Однак всім ясно, що заліснення Карпат нікому не пошкодить.

Суперечливі думки і про регулюючі можливості боліт. Скажімо, Й.А.Железняк вважає, що "болота взагалі дуже недосконалий регулятор стоку". Але, як каже Я.О.Мольчак, єдиної думки щодо ролі боліт у формуванні стоку нема. І дійсно, за даними Г.Н.Барановської, на початок 70-х років гідрологічній ролі боліт та впливу їх осушення на водний режим було присвячено аж 368 наукових робіт. Переглянувши анотації, можна переконатися, що існують дійсно протилежні думки. Щоправда, в тих роботах більше йдеться про болота Білорусії. Але не всі болота однакові, є болота різного походження, різного підгрунтя, є болота верхові і низові. Я.О.Мольчак (посилаючись на Г.Е.Іванова) пише, що верхові і низинні болота неоднаково, але регулюють і формують стік.

Теоретично можна пояснити, як і коли саме можуть болота впливати на водний баланс річок. Але найпереконливішими є факти. За свідченням П.П.Кубишкіна та Г.П.Кубишкіна за результатами порівнянь багаторічних даних про стік та опади до і після меліорації по чотирьох осушених і восьми контрольних водозборах України встановлено, що річний стік зменшився на 35 - 40 %. Подібні дані можна знайти і у Б.С.Маслова та Д.В.Закревського з І.О.Запольським. Отже, в кожному випадку треба розглядати питання окремо, хоча, звичайно, треба йти від загального. Але загальним має бути не те, що болота є поганими регуляторами стоку, а саме загальнонаукові концепції, до яких прийшли різні спеціалісти спільними зусиллями. Скажімо, формула П.С.Кузіна і В.І.Бабкіна "ріки є продуктом фізико-географічних факторів, з котрих клімат є найголовнішим" не повинна викликати особливих заперечень, і від тої формули можна виходити.

Оскільки клімат є основним фактором, то і почнемо з нього. Одним з найголовніших показників клімату є зволоженість повітря. Смірнов та Малінін, виходячи із значення введеного ними коефіцієнту зволоження, накреслюють п'ять зон зволоження : надмірного, достатнього, перемінного, недостатнього та арідного. На відміну від річок Білорусії, які всі лежать в зоні надмірного зволоження, Дністер, якщо вірити наведеній авторами карті, від верхів'їв (але, очевидно, від Самбора) до водосховища лежить в зоні перемінного зволоження, а далі - недостатнього. Отже, становище його хитке. Навіть слабими зусиллями людини клімат в Придністров'ї можна привести від одного до іншого стабільного стану. Такими зусиллями могли бути осушення боліт. На початку нашого століття на просторі від лівого допливу Дністра Стрвяжа до правого допливу Свічі лежали суцільні багниська. Не можна думати, що вплив їх на клімат був непомітний. Принаймні вологість повітря вони підвищували внаслідок випаровування. Тепер вони майже остаточно осушені. Про наслідки цього осушення говорить Я.О.Мольчак. В своїй роботі він наводить карту впливу осушення на дощовий стік. Згідно цієї карти верхів'я Дністра і Стрия (за винятком невеликої ділянки від верхів'їв приблизно до Ільника) лежать в зоні зменшення максимального стоку. Це факт, а ось що говорить теорія. З курсу фізики відомо, що випаровування води веде до зменшення її температури якщо нема додаткового надходження тепла. В нашому випадку після осушення боліт та частина енергії Сонця, яка йшла на випаровування води, тепер іде на підвищення температури поверхні грунту. Таким чином, за законами фізики в районі осушених боліт середньорічна температура мала стати вищою, але остаточне слово за метеорологами. Але якщо це дійсно так, це привело до зменшення кількості річних опадів. Насправді, дощі нам приносять вологі вітри з Атлантики. Кількість вологи, яку вони приносять і тепер, не стала меншою, але при взаємодії з місцевим теплим і сухим повітрям сумарна температура не опускається до точки роси, волога не конденсується в опади, і вітри несуть її на Білорусію та Росію, де і своїх дощів досить.

Всім відомо, що чим менше дощів, тим менше води в річці. Але не всім відомо, що ця залежність не прямо пропорційна. При зменшенні кількості опадів збільшується частка конденсованої вологи, яка йде на випаровування і на просякнення грунту. Про це, можливо дещо спрощено, але принципово правильно писав ще В.Г.Глушков. Отже, навіть маленьке зменшення опадів зразу найбільше скажеться на притік води до річок, хоча в грунті і в повітрі кількість вологи може залишатися нормальною.

Процеси в природі мають тенденцію розвиватися лавиноподібно. Відновлення боліт можливо приведе тільки до непомітного, але все ж таки збільшення опадів. Але підвищена хмарність відіб'є велику частину сонячного випромінювання, що приведе до подальшого зменшення температури повітря і далі до вторинного збільшення кількості опадів і так далі, поки клімат не прийде до зовсім нового стабільного стану. Таким чином, питання відновлення боліт в Придністров'ї гідне того, щоб його вивчати більш серйозно, ніж це зробив автор.

## ПРОФІЛІ ГЛИБИНИ ТА ШВИДКОСТІ ВОДИ

На наступних графіках результати гідрологічних вимірювань представлені більш детально, ніж у розділі 1.1. Уміщуючи їх, ми виходимо з того, що звіт має містити не тільки оброблені матеріали, але й первинні спостереження, які можуть бути використані в інших роботах.

Креслення виконані Стефаном Німайєром. На лівій осі відкладена глибина (Tiefe), на правій осі - поверхнева швидкість (v Oberflдche) та придонна швидкість (v Boden) в залежності від ширини річки (Flu(breite).

З технічних причин графіки не подані. Це буде зроблено пізніше

# Footnotes

Ðóêîâîäñòâî ïî ãèäðîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå : ïåð.ñ àíãë. - Ë. : 1975 ã.

Ðóêîâîäñòâî ïî ãèäðîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå...; Áûêîâ Â.Ä., Âàñèëüåâ À.Â. Ãèäðîìåòðèÿ. - Ë. : 1977 ã.

ï³äòâåðäæåííÿ öüîìó ìîæíà çíàéòè ³ â ñïåö³àëüí³é ë³òåðàòóð³ (Áûêîâ Â.Ä., Âàñèëüåâ À.Â. âêàç. ïðàöÿ).

Áûêîâ Â.Ä., Âàñèëüåâ À.Â. âêàç. ïðàöÿ.

Âåëèêà ÷àñòèíà âèì³ð³â øâèäêîñò³ âèÿâèëàñü âòðà÷åíîþ. Ðîçõ³ä îáðàõîâàíî, ïðèéíÿâøè K = 0.6.

Ìàéæå âñ³ äàí³ âèì³ð³â áóëè âòðà÷åí³, ðîçõ³ä îáðàõîâàíî ÿê ñóìó äâîõ ïîïåðåäí³õ âåëè÷èí.

Íèæ÷å çà òå÷³ºþ ðîçõîä âèÿâèâñÿ ìåíøèì, í³æ âèùå. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî â öåé ð³ê áóëî äóæå ñóõå ë³òî, íà òîé ÷àñ âæå äàâíî íå áóëî äîù³â, âîäà â Äí³ñòð³ øâèäêî ñïàäàëà. Öåé ôàêò òðåáà ïîñò³éíî ìàòè íà óâàç³ ïðè àíàë³ç³ ðåçóëüòàò³â, ÿê³ òóò ïîäàþòüñÿ. Ïåðøèé äîù ï³øîâ 13.09.1994 ð.

òîáòî êîëè ìàêñèìóìàì îäí³º¿ êðèâî¿ â³äïîâ³äàþòü ì³í³ìóìè äðóãî¿.

Ùîïðàâäà, Äí³ñòåð ìàº áàãàòîð³÷í³ öèêë³÷í³ êîëèâàííÿ öüîãî ðåæèìó.

Ãëóøêîâ Â.Ã. Âîïðîñû òåîðèè è ìåòîäû ãèäðîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. - Ì. : 1961 ã., ñ. 339 - 340.

Êóáèøê³í Ï.Ï., Êóáèøê³í Ã.Ï. Ïðî çìåíøåííÿ ñòîêó ð³÷îê âíàñë³äîê îñóøåííÿ áîë³ò ó ï³âí³÷íî-ñõ³äí³é ÷àñòèí³ Óêðà¿íè. - Â³ñíèê ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ íàóêè, 1969 ð., ¹ 7.

Æåëåçíÿê È.À., Êðàñîâñêàÿ Ò.Ì. Ðåñóðñû ðå÷íîãî ñòîêà è âîäíûé áàëàíñ Óêðàèíû è Ìîëäîâû. - "Âîäíûå ðåñóðñû è áàëàíñ âîä Óêðàèíû è Ìîëäîâû", Ë., 1966 ã.

Êóçèí Ï.Ñ., Áàáêèí Â.È. Ãåîãðàôè÷åñêèå çàêîíîìåðíîñòè ãèäðîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà ðåê. - Ë. : 1979 ã., ñ. 57.

Ñìèðíîâ Í.Ï., Ìàëèíèí Â.Í. Âîäíûé áàëàíñ àòìîñôåðû êàê ãèäðîëîãè÷åñêàÿ çàäà÷à. - Ë. : 1988 ã.; Âàæíîâ À.Í. Ãèäðîëîãèÿ ðåê. - Ì. : 1976 ã.; Êóçèí Ï.Ñ., Áàáêèí Â.È., óêàç. ñî÷.

Æåëåçíÿê É.À. Âíóòð³ð³÷íèé ðîçïîä³ë ñòîêó ð³÷îê Óêðà¿íè. - Êè¿â : 1959 ð., ñ. 17.

Ìîëü÷àê ß.À. Äîæäåâîé ñòîê çîíû èçáûòî÷íîãî óâëàæíåíèÿ Óêðàèíû. - Ëüâîâ : 1984 ã., ñ. 115.

Áàðàíîâñêàÿ Ã.Í. Ãèäðîëîãè÷åñêàÿ ðîëü áîëîò è âëèÿíèå èõ îñóøåíèÿ íà âîäíûé ðåæèì. - Ìèíñê : 1977 ã. Àííîòèðîâàííûé áèáëèîãðàôè÷åñêèé óêàçàòåëü.

Ìîëü÷àê ß.À., óêàç. ñî÷.

Êóáèøê³í Ï.Ï., Êóáèøê³í Ã.Ï., âêàç ïðàöÿ.

Ìàñëîâ Á.Ñ. Âëèÿíèå îñóøèòåëüíûõ ñèñòåì íà ãðóíòîâûå âîäû ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé.

Çàêðåâñêèé Ä.Â., Çàïîëüñêèé È.À. Íåêîòîðûå âîïðîñû ãèäðîëîãèè áàññåéíà ð.Òðóáåæ è ôîðìèðîâàíèå óðîâíÿ ãðóíòîâûõ âîä â ñâÿçè ñ îñóøåíèåì ïîéìû. - "Ìåëèîðàöèÿ è âîäíîå õîçÿéñòâî", Âûï. 6, Êèåâ, 1967 ã.

Êóçèí Ï.Ñ., Áàáêèí Â.È., óêàç. ñî÷., ñ. 49.

Ñìèðíîâ Í.Ï., Ìàëèíèí Â.Í., óêàç. ñî÷.

Ìîëü÷àê ß.À., óêàç. ñî÷., ñ. 120.

Ãëóøêîâ Â.Ã., óêàç. ñî÷.